Какие требования предъявляются к ответственным за радиационную безопасность на предприятии?

Вопрос:

На предприятии есть два типа источников ионизирующих излучений в разных отделах: один регистрируется в Ростехнадзоре, второй - в Роспотребнадзоре.

В каждом подразделении назначены лица, ответственные за учет и хранение ИИИ и ответственные за проведение производственного радиационного контроля (из числа специалистов подразделения), также есть назначенный дозиметрист.

Все назначенные лица отнесены к персоналу группы А.

Согласно п.2.10 СанПиН 2.6.1.3164-14  на предприятии должен быть еще ответственный за обеспечение радиационной безопасности.

1. Лицо, ответственное за обеспечение радиационной безопасности, назначается из руководства предприятия, или можно назначить любого сотрудника предприятия с соответствующей подготовкой и обучением?

2. В каких нормативных актах указаны требования к ответственным за радиационную безопасность на предприятии?

3. Можно ли на предприятии назначить двух ответственных за обеспечение радиационной безопасности - для лаборатории и подразделения?

Ответ:

Требования к ответственным за обеспечение радиационной безопасности установлены нормативными актами.

Обоснование:

1. Нормативные акты в области радиационной безопасности не содержат ограничений, касающихся назначения лиц, ответственных за ОРБ, исключительно из числа руководителей организации, устанавливая при этом, что лицо, ответственное за ОРБ, должно иметь соответствующую подготовку, регламентированную абз.10, 11 п.2.5.1 , п.3.4.9 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ 99/2010)  и подп."г" п.4 постановления Правительства РФ от 02.04.2012 N 278 "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)" .

2.1. Специальных требований к лицам, ответственным за обеспечение радиационной безопасности (ОРБ), нормативные акты в области радиационной безопасности не предъявляют.

Вместе с тем, некоторые требования, регламентирующие обязанности и ряд полномочий ответственных за ОРБ, содержатся как в СанПиН 2.6.1.3164-2014 , так и в ОСПОРБ 99/2010 .

В целом, в соответствии с ТК РФ  обязанности работника определяются его должностной инструкцией.

2.2. В соответствии со ст.14 ФЗ "О радиационной безопасности населения" от 09.01.96 N 3-ФЗ  при обращении с источниками ионизирующего излучения организации обязаны:

- соблюдать требования Закона N 3-ФЗ , других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, норм, правил и нормативов в области обеспечения радиационной безопасности;

- планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению радиационной безопасности;

- проводить работы по обоснованию радиационной безопасности новой (модернизируемой) продукции, материалов и веществ, технологических процессов и производств, являющихся источниками ионизирующего излучения, для здоровья человека;

- осуществлять систематический производственный контроль за радиационной обстановкой на рабочих местах, в помещениях, на территориях организаций, в санитарно-защитных зонах и в зонах наблюдения, а также за выбросом и сбросом радиоактивных веществ;

- проводить контроль и учет индивидуальных доз облучения работников;

- проводить подготовку и аттестацию руководителей и исполнителей работ, специалистов служб производственного контроля, других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с источниками ионизирующего излучения, по вопросам обеспечения радиационной безопасности;

- организовывать проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников (персонала);

- регулярно информировать работников (персонал) об уровнях ионизирующего излучения на их рабочих местах и о величине полученных ими индивидуальных доз облучения;

- своевременно информировать федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять государственное управление, государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности, органы исполнительной власти субъектов РФ об аварийных ситуациях, о нарушениях технологического регламента, создающих угрозу радиационной безопасности;

- выполнять заключения, постановления, предписания должностных лиц уполномоченных на то органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление, государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности;

- обеспечивать реализацию прав граждан в области обеспечения радиационной безопасности.

2.3. В соответствии с п.2.5.1 ОСПОРБ 99/2010  администрация радиационного объекта несет ответственность за радиационную безопасность и должна обеспечивать:

- получение санитарно-эпидемиологического заключения на выпускаемую продукцию, содержащую источники ионизирующего излучения;

- разработку контрольных уровней воздействия радиационных факторов в организации и санитарно-защитной зоне, а также инструкций по радиационной безопасности и инструкций по действиям персонала при радиационных авариях;

- установление перечня лиц, относящихся к персоналу групп А и Б;

- создание условий работы с источниками ионизирующего излучения, соответствующих Правилам ;

- планирование и осуществление мероприятий по обеспечению и совершенствованию радиационной безопасности в организации;

- систематический контроль радиационной обстановки на рабочих местах, в помещениях, на территории организации, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения, а также за выбросом и сбросом радиоактивных веществ;

- контроль и учет индивидуальных доз облучения персонала;

- информирование персонала об уровнях излучения на рабочих местах и об индивидуальных дозах облучения;

- подготовку и аттестацию по вопросам обеспечения радиационной безопасности руководителей и исполнителей работ, специалистов служб радиационной безопасности, других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с источниками ионизирующего излучения;

- проведение инструктажа и проверку знаний персонала в области радиационной безопасности;

- проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров персонала;

- ежегодное в установленные сроки представление заполненного радиационно-гигиенического паспорта организации;

2.4. В силу п.2.3.1 ОСПОРБ 99/2010  радиационная безопасность на радиационном объекте и вокруг него обеспечивается за счет:

- качества проекта радиационного объекта;

- обоснованного выбора района и площадки для размещения радиационного объекта;

- обеспечения сохранности источников ионизирующего излучения и исключения возможности их несанкционированного использования;

- зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;

- условий эксплуатации технологических систем;

- санитарно-эпидемиологической оценки и лицензирования деятельности с источниками ионизирующего излучения;

- санитарно-эпидемиологической оценки изделий и технологий;

- наличия системы радиационного контроля;

- планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации;

- повышения радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения.

2.5. Согласно п.2.3.2 ОСПОРБ 99/2010  радиационная безопасность персонала обеспечивается:

- ограничениями допуска к работе с источниками ионизирующего излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям;

- знанием и соблюдением правил работы с источниками ионизирующего излучения;

- защитными барьерами, экранами и расстоянием от источников ионизирующего излучения, а также ограничением времени работы с источниками ионизирующего излучения - созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-99/2009  и Правил ;

- применением индивидуальных средств защиты;

- соблюдением установленных контрольных уровней;

- организацией радиационного контроля;

- организацией системы информации о радиационной обстановке;

- проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае аварии.

2.6. Кроме того, ряд требований по обеспечению радиационной безопасности содержится и в СанПиН 2.6.1.3164-2014 .

Таким образом, представляется, что ряд условий обеспечения радиационной безопасности, изложенных в Законе N 3-ФЗ , в ОСПОРБ 99/2010  и в СанПиН 2.6.1.3164-2014 , может быть возложен на соответствующего работника, ответственного за ОРБ.

С учетом изложенного, обязанности лица, ответственного за обеспечение радиационной безопасности, могут быть возложены на любого работника, имеющего соответствующую подготовку, в должностные обязанности которого включены и соответствующие обязанности по ОРБ.

3. В соответствии с пп.1  и 2 ст.11 Закона N 3-ФЗ  организации, осуществляющие деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, проводят производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности.

Согласно п.3.4.9 ОСПОРБ 99/2010  к моменту получения источника ионизирующего излучения юридическое или физическое лицо утверждает список лиц, допущенных к работе с ним, обеспечивает их необходимое обучение, назначает лиц, ответственных за обеспечение радиационной безопасности, учет и хранение источников ионизирующего излучения, за организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, радиационный контроль.

Аналогичное положение содержит и п.2.10 СанПиН 2.6.1-3164-2014 .

Данные положения СанПиН и СП не содержат ограничений по количеству лиц, являющихся ответственными за обеспечение, в том числе, радиационной безопасности.

Следовательно, организация вправе назначить ответственными за обеспечение радиационной безопасности как одно, так и нескольких лиц, при условии четкого распределения обязанностей данных лиц по обеспечению радиационной безопасности на закрепленных участках работы.

Воронков А. Ю.,

эксперт в области промышленной и пожарной безопасности

Линия профессиональной поддержки пользователей

систем "Кодекс"/"Техэксперт"

Какие требования предъявляются к ответственным за радиационную безопасность на предприятии? (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")